## Slide 1
基于 ESP32 的农业智能助手
设计与实现
毕业设计答辩汇报
围绕多源感知、远程通信与设备维护展开
2026.05

## Slide 2
DEFENSE OUTLINE
答辩结构
这版把研究思路、系统设计、关键实现和测试结论，尽量讲成一条更顺的主线
01
为什么要做
研究背景、意义、研究现状与本文切入点
02
系统怎么搭
总体方案、硬件结构、软件任务组织与通信链路
03
最后做到了什么
关键实现、测试结果、OTA 状态和总结展望
PROJECT KEYWORDS
ESP32 主控
LoRa 节点接入
WiFi / Cat1 / MQTT / OTA
02 / 18

## Slide 3
PROBLEM FIRST
农业现场
监测分散
维护成本高
研究背景与意义
核心要点
- 农业现场监测点位本来就比较分散，单靠人工巡检和手工记录，效率会明显偏低
- 环境参数变化快，传统方式很难同时保证数据连续性、反馈及时性和后续维护效率
- 所以系统设计不能只顾采集，还得把上传、联网和后期维护一起考虑进去
这个课题真正想解决的，不是某一个孤立功能能不能跑，而是把现场感知、无线传输、平台交互和后期维护尽量串到同一套系统里
03 / 18

## Slide 4
国内外研究现状
1
已有基础
LoRa 在低功耗、远距离和多节点接入方面已经体现出明显优势，农业监测系统也在往平台化、可视化方向继续发展
2
发展趋势
FreeRTOS、LwIP 和任务化软件架构的重要性越来越明显，说明联网型嵌入式系统已经不只是把网络接上去那么简单
3
本文切入点
和只强调单点采集或单链路传输的方案相比，本文更关注系统完整性，也就是把节点接入、联网、平台交互和 OTA 维护放到一起做
04 / 18

## Slide 5
01
系统方案设计
从需求分析到整体架构，再到硬件与软件实现
05 / 18

## Slide 6
系统目标与总体方案
1
感知目标
完成土壤温湿度、电导率、氮磷钾采集，同时接入网关空气温湿度、光照以及 LoRa 子节点环境数据
2
通信方案
系统采用 WiFi 主链路、Cat1 备份链路，再通过 MQTT 接入 OneNET 平台完成数据上传和状态交互
3
维护能力
结合 NVS 本地参数保存和 OTA 远程升级架构，让设备不仅能运行起来，也更方便后期继续维护
06 / 18

## Slide 7
系统总体架构
感知层
土壤传感器
网关空气传感器
LoRa 子节点
网关层
ESP32 主控
WiFi / Cat1
LoRa / MQTT / NVS
OTA 维护
平台层
OneNET 云平台
数据展示
远程监控
状态交互
现场采集 → 网关汇聚与调度 → 平台展示与管理
07 / 18

## Slide 8
硬件设计
主控与通信
- ESP32 负责数据处理、任务调度和网关侧功能组织
- LoRa 模块完成子节点接入
- EC800 Cat1 作为备份联网链路
传感器接入
- 土壤传感器通过 UART / Modbus 读参
- SHT30 负责空气温湿度采集
- BH1750 负责环境光照强度获取
辅助单元
- RGB 用于状态指示
- 供电脚控制方便模块上电管理
- NVS 保存关键参数，也给后续扩展预留了空间
08 / 18

## Slide 9
软件设计与关键任务
1
系统启动
app_main 完成 NVS、GPIO、WiFi、LoRa 与传感器初始化
2
配网联网
WiFi AP 配网成功后自动启动 MQTT 主链路
3
数据调度
统一上传任务组织空气、土壤与节点缓存数据
4
维护升级
OTA Bootstrap 任务执行版本上报、任务检测与升级触发
09 / 18

## Slide 10
系统主流程图
把启动、配网、联网、采集和上传串起来之后，程序主线会更好讲
主线提示
1. 先把设备和参数带起来
2. 再把联网链路跑通
3. 最后统一采集并上传
系统上电
进入 app_main
↓
基础初始化
NVS / GPIO / LoRa / 传感器
↓
读取历史 WiFi
尝试加载已保存配置
↓
连接 WiFi
拿到 IP 后进入主链路
↓
启动 MQTT
建立平台通信
↓
采集与轮询
空气、土壤、LoRa 节点
↓
统一上传
JSON 打包 + NVS 状态保存
无可用 WiFi？
启动 AP 配网
网页提交信息
保存新凭据
→
→
↓
←
↑
如果老师问配网逻辑，这里就可以顺着讲成：先读历史配置，不行就进 AP，再回到主链路
10 / 18

## Slide 11
02
关键实现与测试
围绕配网、采集、上报、OTA 与联调结果展开
11 / 18

## Slide 12
关键功能实现
部署与接入
- 网关支持 AP 热点配网和网页提交 WiFi 信息，更适合现场首次部署或重新配置
- 保存成功后可自动进入主链路联网流程
采集与解析
- LoRa 支持在线查询、CRC8 校验和节点数据解析
- 土壤传感器通过 Modbus 读取参数，网关空气数据则由 I2C 真实采集
平台与维护
- MQTT 完成属性上报、平台指令处理和节点代理上传
- 网关 OTA 主流程已接入当前程序链路，具备继续完善的基础
12 / 18

## Slide 13
数据上传流程图
这一页最适合说明网关为什么不是简单中转，而是做了汇总、解析和统一上报
土壤参数
温湿度 / 电导率 / 氮磷钾
→
空气参数
SHT30 + BH1750 真实采集
→
LoRa 节点
子节点环境数据回传
→
网关统一处理
数据汇总
字段映射
异常过滤
JSON 封装
统一生成平台上报载荷
MQTT 发布
通过主题上报到 OneNET
平台展示
状态显示、远程查看与管理
→
↓
↓
答辩时可以顺手强调一句：多路数据最后没有各传各的，而是先在网关侧做统一组织，再走同一条平台上传链路
13 / 18

## Slide 14
测试结果与系统表现
LoRa 链路
查询 / 接收 / 解析正常
平台上报
温湿度、光照、土壤参数显示正常
网关 OTA
版本上报、任务检测与分区切换已实现
测试结论
• 系统已经完成基础功能、通信链路、平台上报与 OTA 主流程的联调验证
• 网关空气数据已切换为真实 I2C 采集，土壤数据与节点数据可稳定进入统一上传流程
• 现阶段已达到课题阶段性目标，但复杂网络环境下的多轮升级和子节点 OTA 仍需继续完善
项目特点
多源感知
双链路通信
平台交互
远程维护
14 / 18

## Slide 15
OTA STATUS
基础架构
已经搭好
闭环仍待补齐
OTA 升级设计
核心要点
- 系统已经完成 OTA 写入任务、分片数据缓存、目标分区选择和必要重试机制这些底层基础
- 也就是说，当升级数据按既定格式进入系统后，已经有对应任务把数据写入目标分区
- 当前真正还没有完全跑通的，是复杂场景下的完整远程升级闭环，以及 LoRa 子节点 OTA 的稳定实现
换句话说，这部分现在不是从零开始，而是主干框架已经立住了，后面继续补测试、补联调，推进起来会顺很多
15 / 18

## Slide 16
OTA 升级流程图
这页用来讲清楚“升级包进来以后系统内部到底怎么走”
01
版本上报
设备先上报当前版本
02
任务检测
平台判断是否有升级
03
下载固件
HTTP/HTTPS 获取升级包
04
分片缓存
进入队列等待写入
05
写入分区
写入 ota_0 / ota_1
06
校验切换
校验成功后切换启动分区
07
重启回报
运行新版本并回报结果
→
→
→
→
→
→
这里可以补一句当前实现状态：网关本体 OTA 主流程已经打通，LoRa 子节点 OTA 还在继续完善，所以现阶段更适合表述为“基础升级链路已具备”
16 / 18

## Slide 17
总结与展望
1
已经完成
完成 ESP32 网关原型系统设计，实现多源感知、LoRa 接入、WiFi/Cat1 联网与 MQTT 平台交互
2
当前状态
网关空气数据已经切换为真实采集，网关 OTA 主流程也已接入当前系统并完成联调
3
后续方向
继续完善 LoRa 子节点 OTA、复杂网络下的升级稳定性，以及长期部署时的结构化可靠性
17 / 18

## Slide 18
感谢聆听
敬请各位老师批评指正