## Slide 1
基于 ESP32 的农业智能助手
设计与实现
毕业设计答辩汇报
围绕多源感知、远程通信与设备维护展开
2026.05

## Slide 2
目录
• 研究背景与意义
• 国内外研究现状
• 系统目标与总体方案
• 硬件与软件设计
• 关键功能实现与测试结果
• OTA 升级设计
• 总结与展望
02 / 13

## Slide 3
研究背景与意义
• 农业现场监测点位分散，人工巡检、手工记录和现场判断效率较低
• 系统需要同时兼顾“采得到、传得出、连得上、还能继续维护”
• ESP32 具备接口丰富、开发灵活、成本适中的特点，适合作为网关主控
• 项目目标是面向智慧农业场景构建一套较完整的物联网原型系统
03 / 13

## Slide 4
国内外研究现状
• LoRa 适合农业现场低功耗、远距离、多节点接入场景
• 农业监测系统正从单点采集转向平台化、可视化和远程管理
• FreeRTOS、LwIP 与多任务组织方式对联网型嵌入式系统十分关键
• 现有方案常偏重某一环节，而多链路通信与维护能力的一体化整合仍有空间
04 / 13

## Slide 5
系统目标与总体方案
• 完成土壤温湿度、电导率、氮磷钾等参数采集
• 支持网关空气温湿度与光照采集，以及 LoRa 子节点环境数据接入
• 采用 WiFi 作为主链路，Cat1 作为备份链路，并通过 MQTT 上传到 OneNET 平台
• 结合 NVS 本地存储与 OTA 远程维护，提高系统可部署性和后期可维护性
05 / 13

## Slide 6
系统总体架构
感知层
土壤传感器
网关空气传感器
LoRa 子节点
网关层
ESP32 主控
WiFi / Cat1
LoRa / MQTT / NVS
OTA 维护
平台层
OneNET 云平台
数据展示
远程监控
状态交互
现场采集 → 网关汇聚与调度 → 平台展示与管理
06 / 13

## Slide 7
硬件设计
• 主控核心：ESP32，负责数据处理、任务调度和多模块协同
• 无线通信：LoRa 模块用于子节点接入，EC800 Cat1 模块用于备份联网
• 传感器部分：土壤传感器经 UART/Modbus 接入，SHT30 与 BH1750 经 I2C 接入
• 辅助单元：RGB 指示、供电脚控制、本地 NVS 参数保存，为后续工程化预留接口
07 / 13

## Slide 8
软件设计与关键任务
• app_main 完成 NVS、GPIO、WiFi、LoRa、传感器与任务初始化
• WiFi AP 配网模块提供网页配置，联网成功后自动启动 MQTT
• 统一数据上传任务周期性组织网关空气数据、土壤数据和节点缓存数据
• LoRa 轮询任务负责节点在线查询、协议解析与缓存更新
• OTA Bootstrap 任务在 MQTT 建立后执行版本上报、任务检查与升级触发
08 / 13

## Slide 9
关键功能实现
• WiFi 配网：AP 热点 + 网页提交 WiFi 信息，适合现场部署与重配
• LoRa 通信：支持在线查询、长度判断、CRC8 校验和节点数据解析
• MQTT 交互：实现主题订阅、属性上报、平台指令处理和节点代理上传
• 土壤采集：通过 Modbus 指令读取温湿度、电导率与 NPK 参数
• 网关空气采集：SHT30 读取温湿度，BH1750 读取光照后进入统一上传流程
09 / 13

## Slide 10
测试结果
• 基础功能测试：主控启动、NVS 初始化、GPIO 控制、LoRa 与传感器初始化均正常
• 通信测试：LoRa 查询与数据接收正常，WiFi AP 配网成功，Cat1 备份链路可用
• 平台测试：网关空气数据、土壤数据和 LoRa 节点数据均可被平台正确解析显示
• 整体结论：系统已经达到当前阶段的设计目标，具备较完整的远程监测能力
10 / 13

## Slide 11
OTA 升级设计
• 系统已实现网关本体 OTA 主流程：版本上报、任务检测、升级通知响应
• 通过 HTTP/HTTPS 下载升级包，并写入 ota_0 / ota_1 分区
• 结合写入校验、异常处理、重启确认和升级结果回报，形成基本闭环
• 当前仍需继续完善复杂网络环境下的多轮升级验证，以及 LoRa 子节点 OTA
11 / 13

## Slide 12
总结与展望
• 本课题完成了以 ESP32 为核心的农业智能助手原型系统设计与实现
• 系统把多源感知、LoRa 节点接入、WiFi/Cat1 联网、MQTT 平台交互和 OTA 维护整合到同一链路中
• 现阶段系统已具备较好的工程可行性，也为后续 PCB 集成和长期稳定性优化打下基础
• 后续可继续推进多节点管理优化、平台告警与日志功能、子节点 OTA 和工程化封装
12 / 13

## Slide 13
感谢聆听
敬请各位老师批评指正